## Slide 1: MOPex & CAP updates

## Slide 2: RPL Extended Control Options
0 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-----------
|X| OptionType| Option Length |Opt Flags|J|I|C| Option Data
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-----------
Currently, 0x80 to 0xFF reserved for RPL Extended Control Options
Another point: Set aside bigger range for ext control option from 0x40 to 0xff
Note: Extended Option can still serve as regular Options with an extra byte.

## Slide 3: Capabilities Query/Response
A node should be able to query the list of supported capabilities
A node should be able to query specific capabilities details
A set of capabilities to respond may exceed MTU. Thus a node should be able to send caps in multiple response messages.

## Slide 4: CAPQ
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| RPLInstanceID | Flags | reserved | CAPQSequence |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Option(s)...
+-+-+-+-+-+-+-+-+
Figure 3: CAPQ base object
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Type = TODO | Option Length | CapType1 | CapType2 |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| CapType3 | .....
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Figure 4: Capability Type List Control Option

## Slide 5: CAPS response to CAPQ
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| RPLInstanceID | Flags | Reserved | CAPQSequence |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Option(s)...
+-+-+-+-+-+-+-+-+
Figure 5: CAPS base object
The Options would be set of capabilities that are requested.
CAPS can only be sent in response to CAPQ.

## Slide 6: Query supported Capability List
Root(or any node) 6LR/6LN
| |
| CAPQ(seq=1, opts=nil) |
|---------------------------------->|
| |
| |
| CAPS(seq=1, opts={CapTypeList}) |
|<----------------------------------|
| |
Figure 8: Query supported Cap Types

## Slide 7: Query specific capability list
Root 6LR/6LN
| |
| CAPQ(seq=2, |
| opts={CapTypeList=[Cap1, Cap2]})|
|---------------------------------->|
| |
| |
| CAPS(seq=2, |
| opts={Cap1=Cap1Value, |
| Cap2=Cap2Value}) |
|<----------------------------------|
| |
Figure 9: Query specific Cap Set

## Slide 8: Query response with partial set
Root 6LR/6LN
| |
| CAPQ(seq=3, |
| opts={CapTypeList=[Cap1, Cap2, |
| Cap3, Cap4]})|
|---------------------------------->|
| |
| |
| CAPS(seq=3, |
| opts={Cap2=Cap2Value, |
| Cap3=Cap3Value, |
| CapTypeList=[Cap1,Cap4]})|
|<----------------------------------|
| |
Partial Capability Set handshake